附件1

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、电子输尿管镜

- 、用途：用于泌尿外科肾脏、输尿管碎石和检查

- 、数量：1套

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 视野角：90度。

- 视野方向：0度（向前）。

- 景深：2-50 mm。

- 远端外径：≤8.5Fr。

- 插入管外径：≤9.9Fr（3.3 mm）。

- 工作长度：≥670 mm。

- 器械管道：3.6 Fr（1.2 mm）。

- 弯曲角度：向上≥180度；向下≥275度。

- 总长度：≥980 mm。

- 镜子操作部：≥4个遥控按钮。

- 激光兼容性：LD/YAG。

- 具备兼容窄带成像观察。

- 配套有维护清洗装置。

- 配套有消毒处置箱。

- 、配置要求

- 主机                        1套

- 清洗装置                    1套

- 消毒处置箱                  1台

二、碎石机

- 、用途：用于泌尿系统结石碎石。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 冲击波发生器：

2.1、高压放电：≥20KV。

2.2、高压放电电容储能：≥120J。

2.3、压力场脉冲前沿：≤0.5us，脉宽≤1us。

2.4、聚焦范围：径向±7.5mm，轴向±40mm。

2.5、波源：液电波源，并可兼容电磁波源。

2.6、屏蔽：具有电磁辐射屏蔽罩。

2.7、配置无透镜与有透镜电磁式冲击波发生器。

- B超定位系统

3.1、监视器：≥15寸高分辨率彩色液晶显示器。

3.2、探头接口：≥2个。

3.3、超声信号动态范围：≥200dB。

3.4、发射声束聚焦：发射≥8段，焦点数量≥8个。

3.5、具有智能图像一键优化技术。

3.6、数字化声束形成器：连续动态聚焦。

3.7：最大成像深度：≥30cm。

3.8、频谱多普勒功能：具有连续波多普勒CWD和脉冲波多普勒PWD。最大测量速度：≥7.6m/s,最低测量速度：≤1mm/s。

3.9、探头轴心延线：直线运动定位误差≤±2mm，环形运动定位误差≤±2mm。

3.10、探头表面与第二焦点测距误差：＜2mm。

- X线定位系统

4.1、X线管电压：≥100KV。

4.2、X线管电流：≥5mA。

4.3、具备高分辨率影像增强器。

4.4、具备高清晰度CCD摄像机。

4.5、具备多角度全程追踪定位装置。

- 操作系统

5.1、带隔室操作及床边操作系统。

5.2、配备高清晰度监视器。

5.3、碎石放电频率可自由调整。

- 主机及治疗床

6.1、主机与治疗床一体化设计。

6.2、治疗床与水平面转动角：≥20°。

6.3、治疗床倾角：≥10°。

6.4、治疗床载重：≥120KG。

6.5、排石微振源：≥3组。

6.6、排石强度可调。

6.7、排石体位可调：0~20°。

- 、配置要求

- 主机系统                    1台

- 相关辅助配套设备            1台