附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

一、基因芯片系统

- 、用途：用于临床产前产后的遗传病检测及转化医学研究。

- 、数量：1套

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 基因芯片扫描仪：

  - 分辨率：≥0.4 μm。

  - 灵敏度：≤0.6个藻红蛋白/μm2。

  - 激光器：波长≤55nm，功率≥200μW。

  - 发射滤光片：高带通570nm。

  - 具备存储高质量图像功能。

  - 具备自动装片系统。

- 基因芯片杂交仪：

  - 具备全自动控制芯片杂交功能。

  - 杂交炉处理芯片：≥64张。

  - 具备安全互动锁。

  - 具有数字显示速度控制功能。

  - 温度范围：≤70℃。

  - 具备可调转速功能。

  - 控温设定精度：±0.1℃。

- 基因芯片洗涤工作站：

  - 具备全自动化完成基因芯片洗涤染色功能。

  - 具备压力控制功能。

  - 配有液面检测装置。

  - 具备故障自我诊断功能。

  - 具备智能化提示功能。

  - 具备实时监控功能。

  - 可同时进行4张或以上芯片的洗涤和染色。

- 控制和操作软件：

  - 具备对洗涤工作站和扫描仪的全面控制。

  - 具备自动生成芯片扫描原始图像功能。

  - 具备出具质控报告功能。

- 芯片产品性能：

  - 具备多段探针设计功能。

  - 芯片采用单色标记体系等方式。

  - 芯片生产合成采用光蚀刻原位合成等技术。

  - 可提供用于FFPE样本进行基因表达谱、拷贝数变异分析检测类产品。

  - 具有包括单基因疾病的连锁分析、多基因疾病关联分析、染色体异常的拷贝数分析、已知遗传疾病的分析、个性化用药的遗传易感性分析等多个层次的遗传研究产品。

  - 具备提供拷贝数分析与分子细胞遗传学筛查的芯片。

  - 具备专门的药物基因组类产品。

- 、配置要求

- 芯片扫描仪           1台

- 洗涤工作站           1台

- 诊断工作站           1台

- 杂交炉               1台

二、全自动微生物鉴定及药敏分析系统

- 、用途：用于临床微生物鉴定及药敏试验。

- 、数量：1套

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备全自动化程度。

- 细菌鉴定速度：≤8小时。

- 药敏速度：≤8小时。

- 容量：≥50张卡位，具有扩增功能。

- 具备专家系统资料库。

- 具备院感统计功能。

- 具备密封性能。

- 、配置要求

- 主机                  1台

- 专用数据分析电脑      1台

- UPS                   1台

- 电子比浊器             1台

- 条码读数器             1台

- 微生物中文报告软件     1册

- 加样枪                 1把

- 打印机                 1台

三、全自动时间分辨荧光免疫分析系统

- 、用途：用于产前筛查及新生儿筛查和其他临床检测项目。

- 、数量：1套

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 全自动微孔板处理器：

  - 采用方法：全自动时间分辨免疫荧光法。

  - 可同时装载≥12块微孔板，容纳≥8种不同的试剂。

  - 洗板机：≥24针，并可自动清洗、吸液和冲洗压力自动控制。

  - 加样管路自动冲洗，精确度≤1%CV。

  - 具备双试剂加样器。

  - 试剂加样器容量0-1000ul，容量为50ul时精确度≤1%CV。

  - 时间分辨荧光计采用氙光源等方式。

  - 具备发射光滤光片自动转换功能。

- 系统工作站：

  - 预装Windows系统软件及仪器运行软件。

  - 系统内存≥2G，硬盘≥320GB。

  - 系统软件具备自动程序编排和自动指示。

  - 具备病人数据管理功能。

- 产前筛查数据管理软件：

  - 风险评估功能：

    - 具备T21/T18及NTD等的风险评估。

    - 具备T13、腹壁缺损等筛查项目。

    - 适用于孕早期、孕中期以及早中孕联合筛查。

    - 支持整合、酌情筛查等多种筛查模式。

    - 具备评估双胎妊娠的唐氏风险功能。

    - 具备妊娠风险评估模块。

    - 具有多种可选的孕龄计算方法。

  - 数据处理功能：

    - 具备数据库管理功能。

    - 具备查询功能。

    - 具备存储妊娠信息，患病史，历次筛查记录，胎儿出生后信息等孕妇档案

    - 支持多附件管理功能。

    - 可连接医院LIS或HIS等系统。

  - 筛查结果监测功能：

    - 具备监测分析筛查结果等功能。

    - 可根据期望假阳性值调整cut-off值。

  - 具备报告输出功能。

  - 具备随访和审核功能。

- 、配置要求

- 全自动微孔板处理器      1台

- 系统工作站              1台

- 产前筛查软件            1套

- 电脑                    1台

- 打印机                  1台

四、实时荧光定量PCR仪

- 、用途：用于基因表达水平分析及功能研究。

- 、数量：1台

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 加热方式：采用半导体加热等方式。

- 具备96孔/384孔等银质模块可选。

- 孔间温度均一性：±0.2℃。

- 温控准确度：≤±0.2℃。

- 样品最大升温速度≥4 ℃/s，最大降温速度≥2 ℃/s。

- 样本容量：96孔模块10～100 µl。

- 运行速率：96孔模块在1.5小时内，384孔模块在1小时内完成40个循环的PCR扩增检测。

- 光源：高强度白色固态光源等。

- 光学检测系统：冷CCD等检测。

- 检测通道：≥5通道。

- 动力学范围：≥10个数量级。

- 重复性：样品检测变异系数CV＜0.2%。

- 样品通量：96或384个样本/次

- 支持常用的所有的检测模式。

- 具有绝对定量、相对定量、基因分型、产物鉴定、熔解曲线分析、颜色补偿等功能的软件。

- 具备高分辨率熔解曲线功能。

- 具备96孔/384孔模块自行更换功能。具有自动白平衡及多档颜色调节功能

- 试剂支持：开放平台。

- 、配置要求

- 主机              1台

- 96孔模块          1个

- 软件              1套

- 电脑              1台

五、全自动化学发光图像分析系统

- 、用途：用于生物学蛋白质研究。

- 、数量：1套

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- CCD相机：

  - 具备科研级CCD相机。

  - 图像输出分辨率：≥500dpi。

  - 像素密度：≥16bit。

  - 具备数据传输功能。

  - 具备高清晰大口径高通透电动定焦镜头。

- 具备冷光反射灯。

- 具备升降平台。

- 具备全自动滤光片轮。

- 具备一键式切换功能。

- 滤光片：标配605nm滤光片，690nm滤光片，535nm滤光片等。

- 具有实时图像采集软件，可用于核酸、蛋白电泳凝胶图像和化学发光图像的采集及分析。

- 具备图像采集、灰度分析、Marker叠加等功能独立操作。

- 具备自动曝光功能。

- 具有长时间曝光功能，可实现单张画面长时间曝光。

- 具有序列图像保存功能。

- 具有图像旋转、裁剪、反色等处理功能。

- 具有加注功能。

- 具有自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，相对含量百分数分析，浓度、密度计算等分析功能。

- 具有点杂交和菌落计数分析功能。

- 具备图像叠加分析功能。

- 具备Tif、bmp、jpg等图像输出格式。

- 具备数据输出功能。

- 具备化学发光、激发等检测功能。

- 具备各种杂交膜，蛋白转印膜，培养皿菌落计数，酶标板，点杂交，蛋白芯片，电化学，生物自发光检测等应用功能。

- 、配置要求

- 显微镜主机          1台

- 电脑                1台

- 软件                1套

六、激光治疗仪

- 用途：用于太田痣等疾病激光治疗。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 波长：≥700ns

- 脉冲宽度：≥60ns。

- 具备长脉冲模式。

- 重复频率：单脉冲1、2、5、10HZ

- 具备红色半导体激光等瞄准光。

- 冷却系统：水冷等。

- 、配置要求

- 主机             1台

- 脚踏             1个

七、医用悬浮床

- 、用途：用于烧伤病人治疗。

- 、数量：2套

- 、技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 悬浮力：≥130KG。

- 具备加热及制冷功能。

- 具备患者称重功能。

- 具备安全保护功能。

- 床身具备电动升降功能。

- 噪音：多重消音处理，噪音量≤50db。

- 具有故障自检功能，双重过载保护装置，确保患者的人身安全。

- 床单具备吹风和吸收体液功能。

- 、配置要求

- 悬浮床                      2套

八、手术显微镜

（一）、用途：手术中的显微观察

（二）、数量：3台

（三）、技术要求

1、品牌：国内外知名品牌

2、工作距离：≥200mm

3、放大倍数：5～25倍

4、视场直径：Φ10mm～Φ40mm

5、光源：LED光源

6、照明光斑直径：≥Φ40mm

7、升降粗调范围：≥500mm

8、升降微调范围：≤50mm

9、脚踏：电动脚踏，微调范围≤0.2mm

10、最大伸展距离：≥680mm

（四）、配置要求

1、主机                       3套

2、LED冷光源                  3套

3、目镜（10倍）               6个

4、目镜（16倍）               6个

5、目镜（测量）               3个

九、、能量平台

- 用途：用于外科手术中组织和血管的切割和闭合等。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 安全和永久闭合血管直径最大≥7mm；可直接闭合组织束，无需切开和剥离；闭合带最少可承受3倍于正常人体动脉收缩压；粘连和焦痂极少，体内无异物存留。

- 单极切割模式：具备纯切、混切等。

- 单极凝血模式：具备电灼、喷凝等。

- 双极模式：具备精确、标准、宏双极等。

- 切割/凝血模式：单极切割和凝血结合，通过采用更低的功率设置，实现低热损伤、少焦痂、少电弧。

- 具备演示模式。

- 具备结扎速血管闭合功能。

- 具备自动双极功能。

- 具备通过设置时间和阻抗来控制双极输出及显示双极电流输出参数。

- 电凝功率： 0～120W并可调。

- 双极功率：0～95W并可调。

- 结扎速血管闭合功率：≥300W。

- 具备自动\手动设置功率输出功能。

- 具备自动识别手持器械，并自动设置相应的主机参数

- 、配置要求

- 主机             1台

- 单极脚踏         1个

- 双极脚踏         1个

- 单踏板脚踏       1个

- 通用单极转换接头 1个

- 回路负极板连线   1条

- 一次性负极板（含导线）成人  10个

- 一次性负极板（含导线）婴儿   5个

- 普通手控电刀笔         10把

- 一次性不锈钢刃状延长电极   10个

- 一次性涂层刃状电极     10个

- 开放闭合/切割手持器械    10把

- 重复使用开放闭合/切割手持器械及配合电极   1套

十、超声刀

- 用途：用于外科手术。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 主机输出振动频率：≥50KHz；振动幅度：≥60μm。

- 具备数码自检功能并自动提供诊断反馈。

- 具备通用接口并可自动识别仪器。

- 具备高分辨率显示器。

- 具备一体化的手控装置。

- 手柄具备智能芯片并提供系统诊断功能。

- 可满足腔镜手术和开放手术使用。

- 、配置要求

- 主机             1台

- 脚踏开关         1个

- 推车             1台

- 连接器           2个

十一、视频气管插管镜（软镜）

- 用途：用于气管插管定位及解决困难气道。

- 数量：2台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备双腔气管导管插管定位功能。

- 可显示患者喉头和气管解剖结构，方便教学。

- 具备照相录像功能。

- 显示器：尺寸≥3"TFT，分辨率≥960×480，内存卡≥16G。

- 视场角：≥85°。

- 视向角：≥0°。

- 镜管直径：≥2.8mm。

- 镜管长度：≥600mm。

- 弯曲角度：向上≥130°，向下≥130°。

- 最大景深：≥45mm。

- 具备可充电电池功能。

- 具备可冲水和吸引功能。

- 、配置要求

- 主机            2台

十二、连续无创生命体征监测仪

- 用途：用于术中血红蛋白和器官灌注等生命体征的监测。

- 数量：1台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备连续监测SpOC，SpHb，SpMet，PVI，SpCO等功能。

- 测量范围：SPO2：0-100%；脉搏率：25-240次分钟；血流灌注指数（PI）：0.02-20%；SpHb：0-25g/dl；SpOC：每分钟血液中含0-35ml O2；PVI：0-100%；SpMet：1-15%；SpCO：0-40%。

- 具备彩色显示屏。

- 具备高低饱和度和脉搏率报警功能。

- 具备显示SPO2、脉搏率、血流灌注指数（PI）、Pieth波形、SpHb、报警状态、数据趋势、状态消息、SignalIQ、PVI等功能。

- 、配置要求

- 主机            1台

十三、全凭静脉三通道监控自动注射系统

- 用途：用于静脉麻醉和血管活性药物精确输注。

- 数量：2台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 具备三种药物同时注射功能。

- 具备与麻醉信息系统连接，实现用药数据保存自动化和电子化功能。

- 具备血浆靶控模式和效应室靶控模式。

- 具备恒速注射、诱导维持、推注模式、间断给药功能。

- 靶控模式内置多个可靶控注射的药物。

- 具备快速推注功能。

- 注射误差率：±2%。

- 、配置要求

- 主机            2台

十四、输血输液加温仪

- 用途：用于患者术中输血输液加温。

- 数量：3台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 温度范围：33℃～43℃等。

- 加热管可随时热插拔更换。

- 具备自动识别加热管类型功能。

- 具备过热保护与报警功能。

- 耗材要求：1台无需耗材，2台具有耗材。

- 儿科/新生儿输液袋：0～6000ml/h等。

- 标准流量输液袋：0～9000ml/h等。

- 高流量输液袋：0～30000ml/h等。

- 输液袋具备颗粒过滤或气体过滤装置。

- 、配置要求

- 主机（无耗材）            1台

- 主机（需耗材）            2台

十五、呼吸机

- 用途：用于急危重症病的床边和转运救治。

- 数量：2台

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 通气模式：CMV、SIMV、PCV、PSIMV等模式。

- 具备自动适应性支持通气。

- 具备自主通气/压力支持通气等模式。

- 具备压力、容量、流量与时间的实时波形显示。

- 具备24小时趋势图。

- 具备动态肺模型功能。

- 具备监测平均气道压、PEEP、呼出分钟通气量、自主分钟通气量、吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量、流速，时间、呼吸比、呼吸频率等监测参数。

- 具备分级报警及提示报警功能。

- 、配置要求

- 主机             2台

- 湿化器           2个

- 气管支架         2个

- 氧传感器         2个

- 模拟肺           2个

- 流量传感器       10个

- 呼吸气管套件     2套

- 高压氧气连接管   2条