附件：

说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

- 视觉电生理检查仪

- 用途：用于眼科电生理检查。

- 数量：1台。

- 技术要求

- 品牌：国内外知名品牌。

- 图像刺激器

  - 帧率：60、75Hz等。

  - 对比度：≥98%。

  - 分辨率：≥1280×960。

- 闪光刺激器

  - 提供白色闪光及背景光源等。

  - 刺激模式：闪光、双闪、频闪等。

  - 刺激频率：0.01～200Hz。

  - 具备固视及EOG灯，亮度独立并可调等。

- 信号放大器

  - 输入阻抗：≤100MΩ。

  - 共模抑制比：≤100dB。

  - 具备高通和低通滤波。

  - 通道数：≥2通道。

- 具备中英文界面语言。

- 具备实时采样曲线。

- 具备离线分析和基线分析功能。

- 配置要求

- 主机               1台