紧急医学救援数据中心建设项目需求

# 一、项目背景

广东省第二人民医院是广东省应急医院，全国首家互联网医院，全国首家5G全场景智能医院。承担国内外重大突发公共事件的应急医疗救援任务，在非典型肺炎、埃博拉病毒、新冠肺炎等重大疫情防控中做出了重要的贡献，得到了省委省政府、省卫生健康委及群众的充分肯定。随着疫情防控工作的常态化，我院拟建设紧急医学救援数据中心，以进一步提升我院紧急医学救援信息化建设水平。

根据《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》（发改社会〔2021〕893号）《国家卫生计生委关于印发突发事件紧急医学救援“十三五”规划（2016-2020年）》（国卫应急发〔2016〕46号）等文件精神，国家对紧急医学救援信息化建设提出了更高要求。为进一步加快现代信息技术与紧急救援业务深度融合，促进机制和工作模式创新，基于云计算的新一代紧急医学救援数据中心建设成为了应急医院信息化进程的重要标志。其建设能实现数据高效汇集、分析、监测，并应用可弹性拓展的算力支撑不断变化的业务，以及实现数据和业务的高效容灾备份，保障业务在任何时间都可持续不间断。

# 二、建设内容

（一）紧急医学救援私有云（ 算力资源）。建设支持区域紧急医学救援业务的云平台，包括计算、存储及相关配套交换网络设备，平台上部署紧急医学救援信息系统所需的软硬件环境，支撑紧急医学救援、应急指挥、院前急救等系统的信息化管理。

（二）云主机安全系统。部署管理云主机安全的系统，通过网络、应用、文件主动防御等手段，解决传统主机安全无法解决的问题，如勒索病毒，未知攻击，并应对APT等复杂攻击，保障数据中心的信息和数据安全。

（三）集中式数据存储设备。建设集中式数据存储系统，高效存储紧急医学救援业务及医院日常急救和会诊业务的海量数据，并应用双活、备份的技术手段，实现数据使用的高可靠性，保障各类业务正常运转，并在紧急时刻具备容灾能力。

# 三、具体需求

根据广东省第二人民医院紧急医学救援数据中心的建设内容及需求，结合医院现有的建设应用情况，本项目针对救援数据中心的建设提出需求如下：

## 3.1算力资源扩容

为满足医院紧急医学救援数据中心的软件应用需求，本次对数据中心的计算资源进行扩容，通过增加算力资源，提高计算能力，便于更多的相关应用业务部署。

## 3.2集中存储

针对医院日常急救和会诊业务的海量数据，建设集中式数据存储系统，高效存储各种应用数据；针对高可靠性，频繁读取的数据，建设双活存储系统，提高数据的可靠性可读出快速性；针对整个医学救援数据中心的数据、建设备份存储，利用备份的技术手段，实现数据安全可靠备份，保障各类业务正常运转，并在紧急时刻具备容灾能力。

## 3.3数据中心安全加固

为应对日益严重的信息安全问题，需要对紧急医学救援数据中心“裸奔”的算力资源及各种应用进行安全加固，建设数据中心安全管理及加固系统，实现对各种版本的应用平台的统一运维管理、安全策略维护及全网安全日志分析、威胁溯源等，添加支持国密标准的防火墙和安全接入网关，提高出口安全性。

## 3.4具体需求数量及参数

|  | 商品名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中心交换机 | ≥48口，激活24口，16 Gbit/sec（全双工）端口；配置2个长波端口，22个短波端口；配置24条5M FC线缆；支持虚拟SAN或类似功能、PortChannels、Qos等特性；统一的管理软件；3年原厂金牌服务及相关集成实施。 | 4 | 台 |
| 2 | 服务器1 | ≥2*CPU（2.2GHz，24核），≥256G内存，≥2*600Gb硬盘，≥4*GE+2*10GE，≥2端口16Gb FC HBA卡 | 3 | 台 |
| 3 | 服务器2 | ≥4 金牌5218处理器，≥ 512GB （16x32GB）DDR4 内存，≥12Gb 2端口SAS RAID卡(带2GB缓存,支持8个SAS口,含超级电容)，集成 HDM 独立管理端口，≥8个SAS 硬盘槽位，配置≥2 块 480G 2.5" 热插拔SSD硬盘，≥2个千兆网络端口，≥2端口万兆光纤网卡（含模块），≥2块 16Gb/s HBA卡，≥2个1200W热插拔电源（1+1冗余），热插拔冗余风扇，含导轨，3年原厂现场服务 | 3 | 台 |
| 4 | 存储1 | 集中式存储，双控Active-Active架构，SAN+NAS一体化，双控≥256GB缓存，≥8个16Gb FC接口，≥10 个 960GB SSD盘，≥ 11个1.2TB 10K RPM SAS盘，≥10 个 4TB 7.2K NL SAS盘，软件授权：实配双活、智能数据分级、异构虚拟化、数据迁移、远程复制、快照、克隆、QoS、配额、WORM、NFS/CIFS/NDMP软件授权。服务：含3年7*24*4维保。 | 1 | 台 |
| 5 | 存储2 | 集中式存储，双控Active-Active架构，SAN+NAS一体化，双控≥256GB缓存，≥8个16Gb FC接口，≥10个2.4TB 10K RPM SAS盘，≥10个 4 TB 7.2K NL SAS盘；软件授权：双活、智能数据分级、异构虚拟化、数据迁移、远程复制、快照、克隆、QoS、配额、WORM、NFS/CIFS/NDMP等软件授权。服务：含3年7*24*4维保。 | 1 | 台 |
| 6 | 存储3 | 双控Active-Active架构，SAN+NAS一体化，双控≥768GB缓存，≥8个16Gb FC接口，≥10个3.84TB SSD盘，≥12个2.4TB 10K RPM SAS盘，，≥3个空闲硬盘槽位；支持双活、智能数据分级、异构虚拟化、数据迁移、远程复制、快照、克隆、QoS、配额、WORM、NFS/CIFS/NDMP功能；服务：含3年7*24*4维保。 | 2 | 台 |
| 7 | 存储4 | 双控Active-Active架构，SAN+NAS一体化，双控≥512GB缓存，≥8个16Gb FC接口，≥2个3.84TB SSD盘，≥24个2.4TB SAS盘，≥11个8TB NL SAS盘，支持智能数据分级、异构虚拟化、数据迁移、远程复制、快照、克隆、QoS、配额、WORM、NFS/CIFS/NDMP功能，服务：含3年7*24*4维保。 | 1 | 台 |
| 8 | 存储5 | 双控Active-Active架构，SAN+NAS一体化，双控≥64GB缓存，≥8个16Gb6 FC接口，≥4个10Gb ETH口，≥12个14TB 7.2K RPM NL SAS盘，支持数据迁移、智能擦除、配额、NFS/CIFS/NDMP功能。），服务：含3年7*24*4维保。 | 1 | 台 |
| 9 | 存储资源管理平台 | 原有esight存储资源管理平台，支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储、IP话机、摄像头、eLTE、GPON设备等；本次配置8台存储资源设备管理授权许可 | 8 | 个 |
| 10 | 数据中心安全加固 | 云安全控制台，100台云安全服务器，3年服务，见详细参数 | 1 | 套 |
| 11 | 数据中心边界安全防火墙 | 支持国密，≥10个千兆电口，≥4个千兆SFP插槽，含防火墙/入侵检测/病毒防御/许可，防火墙：网络层吞吐量≥12Gbps，并发连接≥600万，每秒新建连接数≥20万。 | 1 | 台 |
| 12 | 数据中心边界安全接入网关 | 支持国密，PN专用硬件平台，≥4*10/100/1000电口，1个扩展槽（仅用于国密卡插入），最大支持500用户，操作系统及VPN软件，默认带≥500个SSL/IPsec共用授权，SSL国密加密吞吐≥110M，支持SM1、SM2、SM3、SM4算法，含3年原厂质保。 | 1 | 台 |
| 13 | 数据中心建设集成服务 | 见参数要求 | 1 | 项 |

### 3.4.1服务器1参数要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国内外知名品牌；非OEM 品牌；两路机架式服务器;高度≥2U，标配原厂导轨 |
| 2 | CPU级别 | 配置≥2颗物理CPU不低于 Intel 5220R处理器; 主频≥2.2GHz，单颗物理CPU核数≥24核；最高可支持两颗以上英特尔至强可扩展处理器家族处理器产品。最大可支持≥28个内核，可支持功率≥205W处理器； |
| 3 | 扩展槽 | 最多可提供≥10个PCIE3.0插槽； |
| 4 | 内存容量 | 配置≥256GB 2933MT/s DDR4 内存 ;最大支持≥3TB内存扩展;最大支持≥24个DIMM;最大支持≥12根英特尔®傲腾®数据中心级持久内存（DCPMM） |
| 5 | 硬盘容量 | 配置≥2块600GB 10K SAS热插拔硬盘；支持热插拔 SAS/SATA/SSD/NVMe硬盘 |
| 6 | 硬盘架数 | 本次投标型号最大可扩展支持≥30块热插拔硬盘的本地存储。 |
| 7 | 存储阵列卡 | 配置阵列卡；Raid 1/10 RAID级别。 |
| 8 | 网络控制器 | 配置≥4个千兆电口；配置≥2个万兆光口（配置2个万兆多模模块） |
| 9 | HBA 卡 | 配置 ≥1块 双口16G FC HBA 卡 |
| 10 | GPU支持 | 可配置≥3块双宽或8块单宽GPU卡； |
| 11 | 加密模块 | 支持国内标准TCM可信加密模块或者支持可信平台模块（TPM）； |
| 12 | 虚拟KVM功能 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶。 |
| 13 | 防火墙功能 | 防火墙功能:以根据访问服务器管理系统的设备的 IP 地址类型（高级设置）、IP 地址、端口和 MAC 地址设置防火墙规则，仅允许符合规则的设备访问服务器管理系统； |
| 14 | 冗余电源及风扇 | 2个≥800W白金版热插拔冗余电源；支持1+1冗余。配置对应数量原厂机架电源线。 |
| 15 | 冷却系统 | 配置冗余热插拔风扇。 |
| 16 | 机箱保护 | 配置安全面板 |
| 17 | 保 修 | 原厂提供不少于三年的软硬件支持保修服务;原厂安装服务 |

### 3.4.2服务器2参数要求

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 国内外知名品牌；非OEM 品牌；四路机架式服务器;高度≥2U，标配原厂导轨 |
| 2 | CPU级别 | 配置≥4颗物理CPU不低于 Intel 5218处理器; 主频≥2.3GHz，单颗物理CPU核数≥16核；最高可支持4颗以上英特尔至强可扩展处理器家族处理器产品。最大可支持≥28个内核，可支持功率≥205W处理器； |
| 3 | 扩展槽 | 最多可提供≥11个PCIE3.0插槽； |
| 4 | 内存容量 | 配置≥512GB 2933MT/s DDR4 内存;最大支持≥48个DIMM； |
| 5 | 硬盘容量 | 配置≥2块480GB SSD热插拔硬盘；支持热插拔 SAS/SATA/SSD/NVMe硬盘 |
| 6 | 硬盘架数 | 本次投标型号最大可扩展支持≥27块热插拔硬盘的本地存储。 |
| 7 | 存储阵列卡 | 配置12Gb阵列卡配置≥2GB缓存，配置超级电容模块；支持Raid0/1/10/5/50/6/60, Raid 1/10 RAID级别。支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制； |
| 8 | 网络控制器 | 配置≥2个千兆电口；配置≥2个万兆光口（配置2个万兆多模模块） |
| 9 | HBA 卡 | 配置 ≥2块 单口16G FC HBA 卡 |
| 10 | GPU支持 | 可配置≥8块单宽GPU卡； |
| 11 | 加密模块 | 支持国内标准TCM可信加密模块或者支持可信平台模块（TPM）； |
| 12 | 虚拟KVM功能 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶。 |
| 13 | 防火墙功能 | 防火墙功能:以根据访问服务器管理系统的设备的 IP 地址类型（高级设置）、IP 地址、端口和 MAC 地址设置防火墙规则，仅允许符合规则的设备访问服务器管理系统。 |
| 14 | 冗余电源及风扇 | 2个≥1200W白金版热插拔冗余电源；支持1+1冗余。配置对应数量原厂机架电源线。 |
| 15 | 冷却系统 | 配置冗余热插拔风扇。 |
| 16 | 机箱保护 | 配置安全面板 |
| 17 | 保 修 | 原厂提供不少于三年的软硬件支持保修服务;原厂安装服务 |

### 3.4.3存储1参数要求

| 序号 | 指标大类 | 指标子类 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 架构 | 体系架构 | 实配SAN与NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持块存储和文件存储功能。 |
|  |  | 多控协议 | 配置双Active-Active控制器，支持控制器扩展，最大支持≥8控； |
|  | 基础配置 | 缓存 | 存储系统内总一级缓存容量配置≥256GB，且任意控制器一级缓存容量≥128GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）； |
|  |  |  | 控制器缓存均具备断电保护功能，在出现电源故障时，可提供充足的电源，将高速缓存内容转储至非易失性内部存储设备上（非通用服务器架构）； |
|  |  | CPU | 配置多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥32核。 |
|  |  | 前端主机接口 | 配置≥8*1Gb Ethernet端口 ； 配置≥8*10Gbps Ethernet端口； 配置≥8*16Gb FC端口； （万兆和FC接口满配多模光模块） |
|  |  | 主机接口热插拔 | 控制器在线运行时，能够对主机接口卡进行热插拔 |
|  |  | 最大硬盘数 | 双控支持最大磁盘插槽个数≥1200； |
|  |  | 硬盘配置 | 配置≥11块1.2TB 10K RPM SAS硬盘； 配置≥10块960GB SSD SAS硬盘； 配置≥10块4TB 7.2K RPM NL SAS 硬盘； |
|  |  | 支持RAID | 支持RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等可选配置； |
|  |  | 软件功能 | 配置软件功能； 智能数据分级、异构虚拟化、数据迁移、远程复制、快照、克隆、QoS、NFS/CIFS/NDMP等软件授权； |
|  |  | 维保服务 | 提供≥3年原厂7*24*4维保服务； |
|  | 软件功能 | 在线重删 | 支持SAN在线重删功能，提升空间的有效利用率 |
|  |  | 在线压缩 | 支持SAN在线压缩功能，提升空间的有效利用率 |
|  |  | 分级存储 | 配置数据分级存储功能，能够以512 KB～64MB的热点颗粒度为单位进行调整，提供图形化的自动分层策略调整工具，对数据分层的时间窗口和分层方式进行调整，提高存储资源利用效率；即支持在特定的时间段（定时），开启I/O监控热点数据，自动进行数据迁移，提供SSD、SAS、NLSAS 三级分级配置界面截图证明； |
|  |  | 快照 | 配置数据快照功能，恢复某个时间点的快照，其他时间点快照不丢失； |
|  |  | 克隆 | 配置克隆功能，支持克隆创建成功后可立即被主机使用； |
|  |  | 自动精简配置 | 配置自动精简配置功能，可按需动态分配存储空间，保证存储资源的最大化利用； |
|  |  | 异构虚拟化 | 配置异构虚拟化： 具备异构虚拟化能力，并支持对异构存储的快照、复制、双活、卷镜像功能。 |
|  |  |  | 支持将接管的第三方存储的数据在线迁移至本地存储空间。 |
|  |  | 阵列双活 | 配置阵列双活使用许可(SAN与NAS共用)；支持进行SAN与NAS的一体化免网关双活，任意一套设备宕机均不影响上层业务系统运行（业务不中断）。支持双仲裁服务器配置，支持FC链路复制，SAN双活支持双活流量分担，支持故障自动切换和回切。 |
|  |  | 远程复制 | 配置远程复制功能： 配置基于存储产品自身的同步和异步复制软件许可，提供基于FC接口的同步复制功能，基于FC链路复制功能提供具备。 |
|  | 多路径软件 | 存储专用多路径软件 | 存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows\Linux。 |

### 3.4.4存储2参数要求

|  | 架构 | 体系架构 | 实配SAN与NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持块存储和文件存储功能； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 多控协议 | 配置双Active-Active控制器，支持控制器扩展，最大支持≥8控； |
|  | 基础配置 | 缓存 | 存储系统内总一级缓存容量配置≥256GB，且任意控制器一级缓存容量≥128GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）； |
|  |  |  | 控制器缓存均具备断电保护功能， 在出现电源故障时，可提供充足的电源，将高速缓存内容转储至非易失性内部存储设备上（非通用服务器架构）； |
|  |  | CPU | 配置多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥32核； |
|  |  | 前端主机接口 | 配置≥8*1Gb Ethernet端口 ； 配置≥8*10Gbps Ethernet端口； 配置≥8*16Gb FC端口； （万兆和FC接口满配多模光模块） |
|  |  | 主机接口热插拔 | 控制器在线运行时，能够对主机接口卡进行热插拔； |
|  |  | 最大硬盘数 | 双控支持最大磁盘插槽个数≥1200； |
|  |  | 硬盘配置 | 配置≥10块2.4TB 10K RPM SAS硬盘； 配置≥10块4TB 7.2K RPM NL SAS 硬盘； |
|  |  | 支持RAID | 支持RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等可选配置； |
|  |  | 软件功能 | 配置软件功能； 智能数据分级、异构虚拟化、数据迁移、远程复制、快照、克隆、QoS、NFS/CIFS/NDMP等软件授权； |
|  |  | 维保服务 | 提供≥3年原厂7*24*4维保服务； |
|  | 软件功能 | 在线重删 | 支持SAN在线重删功能，提升空间的有效利用率； |
|  |  | 在线压缩 | 支持SAN在线压缩功能，提升空间的有效利用率； |
|  |  | 分级存储 | 配置数据分级存储功能，能够以512 KB～64MB的热点颗粒度为单位进行调整，提供图形化的自动分层策略调整工具，对数据分层的时间窗口和分层方式进行调整，提高存储资源利用效率；即支持在特定的时间段（定时），开启I/O监控热点数据，自动进行数据迁移，提供SSD、SAS、NLSAS 三级分级配置界面截图证明； |
|  |  | 快照 | 配置数据快照功能，恢复某个时间点的快照，其他时间点快照不丢失； |
|  |  | 克隆 | 配置克隆功能，支持克隆创建成功后可立即被主机使用； |
|  |  | 自动精简配置 | 配置自动精简配置功能，可按需动态分配存储空间，保证存储资源的最大化利用； |
|  |  | 异构虚拟化 | 配置异构虚拟化： 具备异构虚拟化能力，并支持对异构存储的快照、复制、双活、卷镜像功能，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告复印件； |
|  |  |  | 支持将接管的第三方存储的数据在线迁移至本地存储空间； |
|  |  | 阵列双活 | 配置阵列双活使用许可(SAN与NAS共用)；支持进行SAN与NAS的一体化免网关双活，任意一套设备宕机均不影响上层业务系统运行（业务不中断）。支持双仲裁服务器配置，支持FC链路复制，SAN双活支持双活流量分担，支持故障自动切换和回切； |
|  |  | 远程复制 | 配置远程复制功能： 配置基于存储产品自身的同步和异步复制软件许可，提供基于FC接口的同步复制功能，基于FC链路复制功能提供具备； |
|  | 多路径软件 | 存储专用多路径软件 | 存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows\Linux； |

### 3.4.5存储3参数要求

|  | 架构 | 体系架构 | 实配SAN与NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持块存储和文件存储功能。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 多控协议 | 配置双Active-Active控制器，支持控制器扩展，最大支持≥8控； |
|  | 基础配置 | 缓存 | 存储系统内总一级缓存容量配置≥768GB，且任意控制器一级缓存容量≥384GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）； |
|  |  |  | 控制器缓存均具备断电保护功能， 在出现电源故障时，可提供充足的电源，将高速缓存内容转储至非易失性内部存储设备上（非通用服务器架构）； |
|  |  | CPU | 配置多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥64核。 |
|  |  | 前端主机接口 | 配置≥8*16Gb FC端口； |
|  |  | 主机接口热插拔 | 控制器在线运行时，能够对主机接口卡进行热插拔，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告复印件； |
|  |  | 最大硬盘数 | 双控支持最大磁盘插槽个数≥2000； |
|  |  | 硬盘配置 | 配置≥12块2.4TB 10K RPM SAS硬盘； 配置≥10块3.84TB SSD SAS硬盘； |
|  |  | 支持RAID | 支持RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等可选配置； |
|  |  | 软件功能 | 配置软件功能； 智能数据分级、异构虚拟化、数据迁移、远程复制、快照、克隆、QoS、NFS/CIFS/NDMP等软件授权； |
|  |  | 维保服务 | 提供≥3年原厂7*24*4维保服务； |
|  | 软件功能 | 在线重删 | 支持SAN在线重删功能，提升空间的有效利用率，提供SAN重删的功能截图 |
|  |  | 在线压缩 | 支持SAN在线压缩功能，提升空间的有效利用率，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告复印件； |
|  |  | 分级存储 | 配置数据分级存储功能，能够以512 KB～64MB的热点颗粒度为单位进行调整，提供图形化的自动分层策略调整工具，对数据分层的时间窗口和分层方式进行调整，提高存储资源利用效率；即支持在特定的时间段（定时），开启I/O监控热点数据，自动进行数据迁移，提供SSD、SAS、NLSAS 三级分级配置界面截图证明； |
|  |  | 快照 | 配置数据快照功能，恢复某个时间点的快照，其他时间点快照不丢失； |
|  |  | 克隆 | 配置克隆功能，支持克隆创建成功后可立即被主机使用； |
|  |  | 自动精简配置 | 配置自动精简配置功能，可按需动态分配存储空间，保证存储资源的最大化利用； |
|  |  | 异构虚拟化 | 配置异构虚拟化： 具备异构虚拟化能力，并支持对异构存储的快照、复制、双活、卷镜像功能，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告复印件； |
|  |  |  | 支持将接管的第三方存储的数据在线迁移至本地存储空间。提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告复印件； |
|  |  | 阵列双活 | 配置阵列双活使用许可(SAN与NAS共用)；支持进行SAN与NAS的一体化免网关双活，任意一套设备宕机均不影响上层业务系统运行（业务不中断）。支持双仲裁服务器配置，支持FC链路复制，SAN双活支持双活流量分担，支持故障自动切换和回切，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告复印件； |
|  |  | 远程复制 | 配置远程复制功能： 配置基于存储产品自身的同步和异步复制软件许可，提供基于FC接口的同步复制功能，基于FC链路复制功能，提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的三方权威评测机构签字盖章的测试报告； |
|  | 多路径软件 | 存储专用多路径软件 | 存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows\Linux。 |
|  | 市场表现 | Gartner魔力四象限 | 近三年入选Gartner通用磁盘阵列存储魔力四象限领导者象限 |

### 3.4.6存储4参数要求

|  | 架构 | 体系架构 | 实配SAN与NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持块存储和文件存储功能； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 多控协议 | 配置双Active-Active控制器，支持控制器扩展，最大支持≥8控； |
|  | 基础配置 | 缓存 | 存储系统内总一级缓存容量配置≥512GB，且任意控制器一级缓存容量≥256GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）； |
|  |  |  | 控制器缓存均具备断电保护功能， 在出现电源故障时，可提供充足的电源，将高速缓存内容转储至非易失性内部存储设备上（非通用服务器架构）； |
|  |  | CPU | 配置多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥48核； |
|  |  | 前端主机接口 | 配置≥8*16Gb FC端口； |
|  |  | 主机接口热插拔 | 控制器在线运行时，能够对主机接口卡进行热插拔； |
|  |  | 最大硬盘数 | 双控支持最大磁盘插槽个数≥1600； |
|  |  | 硬盘配置 | 配置≥24块2.4TB 10K RPM SAS硬盘； 配置≥2块3.84TB SSD SAS硬盘； 配置≥11块8TB 7.2K RPM NL SAS 硬盘； |
|  |  | 支持RAID | 支持RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等可选配置； |
|  |  | 软件功能 | 配置软件功能； 智能数据分级、异构虚拟化、数据迁移、远程复制、快照、克隆、QoS、NFS/CIFS/NDMP等软件授权； |
|  |  | 维保服务 | 提供≥3年原厂7*24*4维保服务； |
|  | 软件功能 | 在线重删 | 支持SAN在线重删功能，提升空间的有效利用率； |
|  |  | 在线压缩 | 支持SAN在线压缩功能，提升空间的有效利用率； |
|  |  | 分级存储 | 配置数据分级存储功能，能够以512 KB～64MB的热点颗粒度为单位进行调整，提供图形化的自动分层策略调整工具，对数据分层的时间窗口和分层方式进行调整，提高存储资源利用效率；即支持在特定的时间段（定时），开启I/O监控热点数据，自动进行数据迁移，提供SSD、SAS、NLSAS 三级分级配置界面截图证明； |
|  |  | 快照 | 配置数据快照功能，恢复某个时间点的快照，其他时间点快照不丢失； |
|  |  | 克隆 | 配置克隆功能，支持克隆创建成功后可立即被主机使用； |
|  |  | 自动精简配置 | 配置自动精简配置功能，可按需动态分配存储空间，保证存储资源的最大化利用； |
|  |  | 异构虚拟化 | 配置异构虚拟化： 具备异构虚拟化能力，并支持对异构存储的快照、复制、双活、卷镜像功能； |
|  |  |  | 支持将接管的第三方存储的数据在线迁移至本地存储空间； |
|  |  | 阵列双活 | 配置阵列双活使用许可(SAN与NAS共用)；支持进行SAN与NAS的一体化免网关双活，任意一套设备宕机均不影响上层业务系统运行（业务不中断）。支持双仲裁服务器配置，支持FC链路复制； |
|  |  | 远程复制 | 配置远程复制功能： 配置基于存储产品自身的同步和异步复制软件许可，提供基于FC接口的同步复制功能，基于FC链路复制功能； |
|  | 多路径软件 | 存储专用多路径软件 | 存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows\Linux。 |

### 3.4.7存储5参数要求

| 序号 | 指标大类 | 指标子类 | 指标参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 架构 | 体系架构 | 实配SAN与NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议，不需额外配置NAS网关； |
|  |  | 多控协议 | 配置双Active-Active控制器，支持控制器扩展，最大支持≥8控； |
|  | 基础配置 | 缓存 | 系统内总一级缓存容量配置≥64GB，且任意控制器一级缓存容量≥32GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）； |
|  |  |  | 控制器缓存均具备断电保护功能， 在出现电源故障时，可提供充足的电源，将高速缓存内容转储至非易失性内部存储设备上（非通用服务器架构）； |
|  |  | CPU | 采用多核处理器，配置控制器处理器总物理核心数≥16核； |
|  |  | 前端主机通道接口 | 配置≥8*1Gb Ethernet端口 ； 配置≥4*10Gbps Ethernet端口； 配置≥8*16Gb FC端口； （万兆和FC接口满配多模光模块） |
|  |  | 最大硬盘数 | 双控支持最大磁盘插槽个数≥500； |
|  |  | 配置硬盘 | 配置≥12块14TB 7.2K RPM NL SAS硬盘； |
|  |  | 维保服务 | 提供≥3年原厂7*24*4维保服务； |
|  | 软件功能 | 在线重删 | 支持SAN在线重删功能，提升空间的有效利用率； |
|  |  | 在线压缩 | 支持SAN在线压缩功能，提升空间的有效利用率； |
|  |  | 分级存储 | 支持数据分级存储功能，能够以512 KB～64MB的热点颗粒度为单位进行调整，提供图形化的自动分层策略调整工具，对数据分层的时间窗口和分层方式进行调整，提高存储资源利用效率；即支持在特定的时间段（定时），开启I/O监控热点数据，自动进行数据迁移； |
|  |  | 多租户 | 支持隔离多租户功能，每个租户只能配置和操作租户内的资源，客户端通过租户数据逻辑端口只能访问该租户内的共享； |
|  |  | 快照 | 支持数据快照功能，恢复某个时间点的快照，其他时间点快照不丢失； |
|  |  | 克隆 | 支持克隆功能，支持克隆创建成功后可立即被主机使用； |
|  |  | 自动精简配置 | 配置自动精简配置功能，可按需动态分配存储空间，保证存储资源的最大化利用； |
|  |  | 异构虚拟化 | 支持异构虚拟化功能，能够支持异构存储虚拟化整合功能，能接管现网异构存储，无需破坏或者改变现有数据格式，构成异构资源池，进行统一的资源调配和管理； |
|  |  |  | 支持将接管的第三方存储的数据在线迁移至本地存储空间； |
|  |  | 负载均衡和QoS | 支持QoS功能，支持图像化管理界面, 能够按照IOPS、带宽进行上限或者按照IOPS、带宽、时延进行下限策略调整； |
|  |  | WORM | 支持WORM特性，满足一次写入不可修改和删除，满足关键业务文件信息安全以及法规遵从的要求； |
|  |  | 阵列双活 | 支持进行SAN与NAS的一体化免网关双活，任意一套设备宕机均不影响上层业务系统运行（业务不中断）。支持双仲裁服务器配置，支持FC链路复制，SAN双活支持双活流量分担，支持故障自动切换和回切； |
|  |  | 远程复制 | 支持基于存储产品自身的同步和异步复制软件许可，支持基于FC接口的同步复制功能，基于FC链路复制功能； |

### 3.4.8数据中心安全加固参数要求

| 序号 | 参数类型 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 授权需求 | 提供≥100个服务器客户端功能授权，提供完整的系统加固和防护能力，包括资产梳理、风险发现、病毒扫描、安全基线、入侵检测、系统加固、应用防护、EDR、溯源分析等高级功能，默认包含三年使用授权 |
| 2 | 操作系统兼容性 | 支持windows/linux主流操作系统，包括但不限于以下的操作系统：Windows Server 2003 SP2（x86/x64）、Windows Server 2008（x86/x64）、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Windows Server 2019； RedHat 4.3~RedHat 5.11（x86/x64）、RedHat 6.0~RedHat 6.7（x86/x64）、RedHat 7.0~RedHat 7.2 RedHat8.0 ； CentOS 4.3~CentOS 5.11（x86/x64）、CentOS 6.0~CentOS 6.10（x86/x64）、CentOS 7.0~CentOS 7.6、Centos8.0； Ubuntu10.0以上； Suse 10~Suse 10 sp3、Suse 11~Suse 11 sp3、Suse12；中标麒麟、红旗Redflag3~4； |
| 3 | 产品安全机制 | 客户端具有反逆向、反调试功能、自保护功能，客户端和管理中心通信采用安全的加密机制 |
| 4 |  | 支持自我防护技术，即使客户端被意外关闭，防护依然有效 |
| 5 | 主机资产发现 | 支持对局域网内服务器的服务器进行扫描，并自动获取服务器相关信息，包括服务器名、在线状态、别名、主机IP、AgentID、分组标签、操作系统、IPv4、IPv6、负责人、所属部门等信息，可通过自动、手动的进行资产发现的任务设置。 |
| 6 | 行为管理 | 支持自动学习服务器的网络外连行为、命令执行行为、文件创建行为，并自动进行时序、归化处理 |
| 7 |  | 支持对服务行为进行状态学习，可添加命令执行、文件创建、网络连接三种服务行为例外的白名单，针对学习行为之外的行为进行告警，支持对行为进行信任、例外操作。 |
| 8 |  | 支持梳理学习主机上的应用运行情况，并进行白名单管理，针对白名单外的应用告警 |
| 9 | 微隔离 | 支持自动学习并梳理出对互联网暴露的服务器端口信息，并提供端口处置。 |
| 10 |  | 支持对端口访问IP地址、IP端、主机进行例外设置。 |
| 11 | 外连白名单 | 支持从服务器、进程维度监控分析进程外连情况，外连IP地址及域名，并提供告警。 |
| 12 | 风险发现 | 支持服务器系统级、数据库、中间件、应用级的弱口令、口令复用扫描，并可对扫描的结果进行修复验证，还可对口令风险的扫描任务进行设置，包括任务名称、目标服务器、扫描类型、扫描所用字典、执行周期等方式。 |
| 13 | 软件漏洞检测 | 可对服务器的软件漏洞进行综合扫描，并可对扫描方式、扫描周期进行设置，并以报告的形式展示软件漏洞扫描结果，包括：问题机器TOP5、影响最多漏洞TOP5、漏洞发现趋势等 |
| 14 | 基线检查 | 可支持等级保护2.0的二级、三级检查、测评、整改的业务检查，系统内置官方等保2.0的二级、三级基线模板，满足等保二级及等保三级要求，同时支持用户自定义基线检查任务。并支持基线检查结果的图形化统计，包括：合规率、问题项TOP5、风险服务器TOP5等维度的统计，并可导出基线检查报告。 |
| 15 | 病毒查杀 | 采用主动的方式进行自动化病毒查杀，可支持Bitdefender、ClamAV、Qowl等多引擎技术识别并查杀最新病毒；可支持病毒文件自动隔离、自动删除、不处理三种方式。并可将病毒查杀的结果导出报告 |
| 16 | 威胁总览 | 支持统计并展示服务器的可疑威胁及告警信息，包括：可疑威胁事件统计、可疑威胁分布、可疑问些趋势，以及具体的威胁事件列表，并可对威胁事件进行研判，还可将威胁事件导出为EXCEL格式的报告 |
| 17 | 防恶意扫描 | 以攻击者视角、受害者视角展示恶意扫描的事件，包括：服务器名称、负责人、所属部门、操作地址、最近发生时间、受害IP、攻击IP等信息，并可将事件加入黑名单或白名单，还可对受害的IP进行防端口扫描、屏蔽扫描器等设置。 |
| 18 | 防暴力破解检测 | 对暴力登录系统的账号和IP进行自动发现并上报暴力破解入侵事件，支持对RDP、SSH、FTP等服务的暴力破解行为进行检测拦截，支持设定暴力破解行为的请求范围、失败次数，针对暴力破解的IP支持设定锁定时长。 |
| 19 | 异常登陆监测 | 以违规登录、可疑登录的视角，对异常登录行为进行监控及告警，包括：登录账号、来源IP、登录区域、服务器IP、操作系统等，并可进行登陆规则的设置，以及告警设置。 |
| 20 | 后门检测 | 支持对操作系统、文件、软件中存在的后门进行检测，包括：发现时间、后门名称、后门类型、风险等级、服务器名称、服务器IP、操作系统等，并可进行隔离、删除、加白、下载等操作，并提供后门的详情信息。 |
| 21 | Webshell检测 | 自动识别web服务目录，并实时进行webshell后门的扫描，包括：危险级别、文件路径、文件代销、文件MD5、文件修改时间、webshell发现时间、感染服务器等信息。 |
| 22 | 反弹shell检测 | 可实时发现反弹shell等危险的反链操作风险，包括：发起连接主机、服务器名称、服务器别名、AgentID、服务器IP、操作系统等信息，并支持事件的上报和阻断。 |
| 23 | 本地提权监测 | 基于进程运行态权限属性，判断进程是否有提权行为，并对提权行为进行上报。 |
| 24 | 无文件攻击 | 可通过无文件攻击检测引擎，对多种系统高危应用进行实时监控，实时监控服务器上发生的无文件攻击事件。及时告警，以便用户快速处置。 |
| 25 | RCE利用 | 可基于行为分析，检测对外服务的远程命令执行漏洞利用行为，实现实时告警和追溯。 |
| 26 | 攻击溯源分析 | 支持记录当前所有服务器产生的事件日志，并提供筛选的功能和自定义时间段筛选查询，用户可通过安全日志快速锁定问题服务器，并进行相应处理。同时支持对安全事件进行溯源分析，对安全事件的等级、攻击类型、ATT&CK ID、ATT攻击阶段进行匹配。 |
| 27 | 应用防护 | 支持应用高级防护的设置，可有效拦截未知WebShell,及时发现网站程序中存在的漏洞并支持Java类Web的防护。包括：未知WebShell实时防护、未知SQL注入漏洞防护、未知上传漏洞防护、Struts2漏洞防护、反序列化漏洞防护、任意文件读取漏洞防护、命令执行漏洞防护等设置 |
| 28 |  | 支持RASP（Runtime Application Self Protection）运行时应用自我保护技术，可对ASP、.Net、PHP、Java四种语言进行RASP防护，通过对应用系统流量、上下文、行为进行持续监控，有效抵御一句话木马、变形/未活动/加密Webshell、SQL注入、命令执行、文件上传、任意文件读写、反序列化、Struts2漏洞等高级Web应用攻击。 |
| 29 | 系统防护加固 | 支持系统内核加固技术，对非法创建文件、非法更改系统设置、非法创建可执行文件、非法提权等恶意行为进行监控和防护。 |
| 30 | 文件防篡改 | 支持驱动级防篡改，可以保护整个目录、网页或文件不被恶意修改或者变更，支持监控和控制文件读取、写入、删除、链接、创建、执行、重命名等操作，支持对目录、进程进行例外设置。 |
| 31 | 防端口扫描 | 支持检测和防止恶意的端口扫描，并屏蔽扫描器恶意扫描 |
| 32 | 防护加固策略模板管理 | 支持对各类加固防护策略存为模板，并进行加固防护策略下发、导入导出等操作。包括：应用的高级防护、应用漏洞防护、应用暴力破解防护、系统文件监控与防护、操作系统加固防护、网络IP黑白名单防护、网络防端口扫描等防护策略。 |
| 33 |  | 支持批量对客户端的Web应用防护、系统加固、文件防护、网络防护等功能进行启停，支持通过模板的方式快速进行管理和配置下发 |
| 34 | 性能监控 | 支持对服务器主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用率进行监控，支持展示近1小时、近半天、近1天、近7天、近1个月、近1年的监控数据 |
| 35 | 报表生成下载 | 支持各类日志、安全报表、资产报表、事件报表、功能状态报表的综合下载导出，并可根据实际情况对报表内容进行自定义导出 |
| 36 | 资质要求 | 产品拥有自主知识产权，非OEM、代理销售产品，具有国家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书” |
| 37 |  | 产品拥有公安部颁发的“主机文件监测（基本级）”安全专用销售许可证 |

### 3.4.9 数据中心边界安全防火墙

| 序号 | 参数类型 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能及服务 | ≥10个千兆电口，≥4个千兆SFP插槽，≥1个接口板卡扩展插槽；≥1个单电源；防火墙/入侵检测/病毒防御/IpsecVPN/SSLvpn；防火墙：网络层吞吐量≥12Gbps，并发连接≥600万，每秒新建连接数≥20万。高级功能（AV/IPS/APP/URL/内容过滤)：4Gbps；VPN（AES-128-SHA1）：2Gbps；VPN（SM1）：≥200Mbps；VPN（SM4）：≥150Mbps，≥15个VPN许可。包含年IPS、AV、APP库升级服务和VPN功能；含3年原厂维保服务。 |
| 2 | 部署模式 | 产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求。支持旁路模式； |
| 3 | 路由协议 | 所投产品必须支持MPLS流量透传；支持针对MPLS流量的安全审查，包括漏洞防护、反病毒、间谍软件防护、内容过滤、URL过滤、文件过滤、邮件过滤、行为管控基于终端状态访问控制等安全防护功能； |
| 4 |  | 所投产品必须支持支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由应至少支持RIP v1/v2/ng， OSPFv2/v3，BGP4/4+协议；必须支持静态和动态多播路由，动态多播路由必须支持PIM-SM（稀疏模式） |
| 5 |  | 所投产品必须支持ISP路由负载均衡，最大可支持8条链路负载，支持自定义负载权重，支持基于优先级的ISP路由链路备份；支持基于IPv4或IPv6的TCP、HTTP、DNS、ICMP等方式的链路探测，同时TCP与HTTP可使用自定义目标端口进行测试 |
| 6 | 地址转换 | 所投产品必须支持全面的NAT转换配置，包括包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换，并至少支持FULL_CONE模式和SYMMETRIC模式 |
| 7 |  | 所投产品必须支持在源地址转换过程中，对SNAT（源地址转换）使用的地址池利用率进行监控，并在地址池利用率超过阈值时，通过SNMP Trap、邮件、声音等方式告警。 |
| 8 | DNS代理 | 支持DDNS功能，支持Oray向日葵、Pubyun公云、Noip、Changeip提供的DDNS服务，将动态获取的IP地址映射为固定的域名（投标文件需提供能够体现上述功能配置选项及支持) |
| 9 | IPv6支持 | 所投产品必须设备接口支持配置IPv6地址，并可使用IPv6地址管理设备；支持IPv6手动及自动的IP/MAC探测及绑定； |
| 10 | 高可靠性 | 所投产品必须支持路由模式、透明模式的HA高可靠性部署，可工作于主备、主主模式，会话、用户、配置可实时同步；HA高可靠性部署支持接口联动，某个端口失效（DOWN），属于同一接口组中其他端口都会进入失效状态（DOWN）；HA高可靠性部署支持配置接口权重；支持链路探测 |
| 11 | 虚拟防火墙功能 | 所投产品必须支持将物理防火墙资源，如会话数、安全策略数、源NAT数、目的NAT数，日志存储数量以保留值及最大值的形式自动分配。 |
| 12 |  | 所投产品必须支持在虚系统内独立配置病毒防护、漏洞利用防护、间谍软件防护、URL过滤、文件过滤、内容过滤、邮件过滤、行为管控等安全功能。并可支持对本虚系统内产生的日志进行独立审计； |
| 13 | 访问控制 | 所投产品必须支持基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、源地区、目的地址、目的地区、服务、应用、隧道、时间、VLAN等多种方式进行访问控制，并支持地理区域对象的导入以及重复策略的检查。 |
| 14 | 应用识别与控制 | 所投产品必须支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于2800种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、使用场景、数据传输、风险等级等特征分类 |
| 15 |  | 所投产品可直观展示不同风险等级的应用在1天（24小时）或一周（7天）内传输流量的绝对数值及占全网流量的百分比。 |
| 16 | 用户识别与认证 | 所投产品必须支持基于用户的访问控制，可与LDAP/Radius/证书/Active Directory/TACACS+/POP3等用户认证系统联动 |
| 17 |  | 所投产品必须支持802.1x认证，要求支持基于端口和MAC两种接入控制方式 |
| 18 |  | 支持二层MAC地址IP地址绑定 |
| 19 | 流量管理 | 支持配置基于IP、用户、应用的流量管理规则，且至少支持对2900种应用定制流量管理规则 |
| 20 | 网络攻击防护 | 所投产品必须支持基于不同安全区域防御DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、丢弃、普通防护（首包丢弃）、增强防护（TC反弹技术）、授权服务器防护（NS重定向）、普通防护（自动重定向）、增强防护（手工确认）等多种防护措施 |
| 21 | 病毒防护 | 所投产品必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB六种协议进行病毒查杀。 |
| 22 |  | 所投产品必须支持对最多6级的压缩文件进行解压查杀 |
| 23 |  | 所投产品必须支持基于MD5的自定义病毒签名；支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀 |
| 24 | 入侵防御 | 所投产品必须支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护 |
| 25 |  | 所投产品的漏洞防护特征库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息； |
| 26 |  | 所投产品必须支持间谍软件防护功能，同时将间谍软件特征库分类，至少包括木马后门、病毒蠕虫、僵尸网络等三种分类;支持在防火墙间谍软件签名库直接查阅攻击的名称、严重性、描述等信息；间谍软件防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的间谍软件防护 |
| 27 |  | 所投产品必须支持自定义TCP、UDP、HTTP协议的漏洞特征，漏洞特征可通过多个字段以文本或正则表达式的形式进行有序和无序匹配，并可自定义漏洞的源、目的端口范围；同时可标识自定义漏洞的CVE编号或CNNVD编号。 |
| 28 | SSL 解密 | 所投产品必须支持IPv4和IPv6流量的HTTPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，并可同时基于安全域、IPv4和IPv6地址进行例外设置 |
| 29 | IPSec VPN | 所投产品必须支持支持IPSec VPN功能，支持基于主模式（Main Mode）、野蛮模式（Aggressive Mode）、国密三种协商模式建立的网关-网关加密隧道；支持本地CA并可为参与IPSec VPN隧道建立的设备颁发用于身份认证的证书 |
| 30 | 其他VPN | 所投产品必须支持SSL VPN，支持使用SSL VPN客户端与防火墙建立SSL VPN加密隧道，支持对远程用户进行口令认证或证书认证，或证书认证+口令认证双因素；口令认证支持本地认证以及LDAP/Radius/证书/Active Directory/TACACS+/POP3等第三方用户认证系统；支持USB-key证书；支持本地CA并可为SSL VPN客户端颁发用于身份认证的证书 |
| 31 | 产品资质 | 所投产品具备《计算机软件著作权登记证书》。 |
| 32 |  | 所投产品具备国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》（万兆 EAL4+）。 |
| 33 |  | 所投产品具备公安部网络安全保卫局颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（万兆增强级-高性能）。 |
| 34 |  | 具备《中国国家信息安全产品认证证书》 |
| 35 |  | 具备国家保密科技测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》。 |
| 36 |  | 具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电信设备进网许可证》 |
| 37 |  | 具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全漏洞库兼容性资质证书》（万兆）。 |

### 3.4.10数据中心边界安全接入网关

| 序号 | 参数类型 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 | 操作系统及VPN软件，默认带≥500个SSL/IPsec共用授权，VPN专用硬件平台，≥6*10/100/1000电口，≥2个SFP口，≥1个扩展槽（仅用于国密卡插入），支持SM1、SM2、SM3、SM4算法,标配无硬盘可选配，产品软硬件三年质保。 |
| 2 | IPv6支持 | 双机能够在IPv6环境下进行HA组网工作，浮动IP地址支持IPv6。 |
| 3 |  | 支持应用服务器使用IPv4或者IPv6地址作为访问地址；网关能够同时支持对IPv4以及IPv6应用服务器的访问。 |
| 4 | 基本功能 | 支持旁路或串接部署到用户网络 |
| 5 |  | 支持多链路接入、支持策略路由、支持链路聚合 |
| 6 |  | 支持配置向导功能，用户能够按照配置向导一步一步的操作，向导结束用户能够完成账号建立、服务发布、正常访问。 |
| 7 |  | 支持动态域名解析，支持希网、花生壳动态域名设置。 |
| 8 |  | 支持虚拟门户功能，能够按照不同的用户组来定义不同的虚拟门户，不同的虚拟门户登录界面、访问地址均可以不同。用户通过不同URL登入会获取不同的登入界面，并且每个登入界面可定制。 |
| 9 |  | 支持远程备份，可将配置发送到远端服务器，并且支持单独配置备份，即只备份自己想备份的配置，如只备份用户信息。 |
| 10 |  | 支持用户资源列表自主排序、分组、资源隐藏 |
| 11 |  | 支持建立256个虚拟站点，每个站点可指定管理员，管理员可以关联和管理相应的用户。根据虚拟站点不同，可配置相应应用和应用组、服务控制策略以及认证策略等。 |
| 12 |  | 支持SSLVPN设备的管理端口和用户端口分离功能，管理端口不对公网进行映射，保证设备自身安全，用户可自定义管理端口。 |
| 13 |  | 支持http和ftp的内容过滤，支持对http、ftp的访问内容进行控制。 |
| 14 |  | 可单独对每个应用发布业务进行负载均衡，具有轮询、加权轮询、最少连接数、静态就近性、动态就近性等算法来实现。 |
| 15 |  | Windows客户端内置检测工具、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作。 |
| 16 |  | 支持国产化中标麒麟操作系统客户端APP，在Linux系统平台下不依赖火狐浏览器，具备独立的SSLVPN客户端。 |
| 17 |  | 支持SSL VPN客户端的方式，用户能够设置开机自启动、创建桌面快捷方式 |
| 18 |  | 支持流量控制功能，可以对组设置流量控制策略，策略中包括：组、服务信息，可以选择多个组，多个服务，流量大小，周期类型包含：天，周，月。 |
| 19 | 管理员功能 | 管理员可分为状态管理员，系统配置管理员，VPN管理员，应用安全管理员，防火墙管理员，日志管理员，系统维护管理员，创建管理员可以为其分配相应的管理员权限。 |
| 20 |  | 支持组管理员， 组管理员由系统管理员设定。组管理员可以进到配置端查看组信息，可以基于此组建立第二级的子组，可选择用户，选择主机绑定策略；设置终端安全策略；设置隧道控制策略；设置访问控制策略。 |
| 21 | 终端安全 | 支持客户端安全性检查，可以检测客户端进程、文件、注册表、服务、模块、端口、mac地址、系统补丁、操作系统等信息，并且能够检查用户是否安装杀毒软件和防火墙，判断杀毒软件病毒库是否过期，凡是不符合检查规则的，均不允许用户登录访问。 |
| 22 |  | 必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统。 |
| 23 | 认证功能 | 支持15种认证方式，任何4种认证方式进行组合，主认证可以自由选择 |
| 24 |  | 认证方式支持15种，本地认证、USBKey、短信认证、数据库认证、蓝信认证、邮箱认证、证书认证、动态令牌认证、LDAP认证、windows AD认证、RADIUS认证，并且支持支持本地用户名密码、证书认证、第三方证书、LDAP、短信验证码、邮箱验证码、动态令牌之间的“与”的认证。可实现USBKey认证、LDAP认证、硬件特征码等多种因子绑定认证。 |
| 25 |  | SSL VPN登陆时可以与奇安信ID实现安全联动，SSL VPN登陆时可实现用户名+密码+Token、二维码扫码、推送登陆方式。 |
| 26 |  | 支持硬件特征码绑定，支持硬盘序列号、MAC地址绑定，特征码信息无需用户手动设置输入可自动生成，支持用户拥有多个硬件特征码信息。用户可自己设定取消绑定，并可以重新绑定，而且可设置重新绑定的时间间隔。支持硬件特征码批量导入导出。 |
| 27 |  | 支持RADIUS双机认证，管理员可定义的Radius 属性组与系统中其他组一样作为授权对象，可实时与RADIUS建立联系，保证用户数据更新，保证认证的高可用性。 |
| 28 |  | 支持自带CA认证中心，可签发证书，注销证书，支持本地证书批量转换成证书用户，实现用户名密码+证书双因子认证，这样以方便签发证书；支持与第三方CA中心结合认证，能支持第三方CA的证书格式：der、base64编码的crt、cer、p7b、p12、pfx方式，支持第三方的CRL。 |
| 29 |  | 支持网关能够支持证书透传功能，即将证书直接传递给业务系统，可以根据证书中的O、OU、CN作为访问控制项，提供用户对某个业务系统的访问控制权限。 |
| 30 |  | 支持用户无需认证即可登录SSL VPN，访问服务。前台页面有到匿名访问页面和正常授权访问的链接 |
| 31 |  | 支持用户登录使用验证码，支持软键盘认证，支持用户登录防暴力破解，能够设置用户登录失败次数，用户登录失败会自动锁定，管理员可设定锁定时间，管理员也可手动设置用户被锁定，可设置锁定时间周期。 |
| 32 | 日志及监控 | 支持系统实时监控功能，CPU、内存使用率用动态曲线图表示; 使用折线图显示。保证30秒自动刷新；要求以图表的形式实时动态显示vpn的上行和下行流，使用折线图显示，保证30秒自动刷新；要求以图表形式实时动态显示线路状态，包括线路IP，发送和接受流速，使用折线图显示，保证30秒自动刷新；要求以图表形式实时动态显示网络吞吐，使用折线图显示，保证30秒自动刷新；要求以图表形式实时动态显示并发用户数，使用折线图显示，保证30秒自动刷新；要求以图表形式实时动态显示并发会话数，使用折线图显示，保证30秒自动刷新。 |
| 33 |  | 能显示在线用户列表，并能把在线用户以列表形式导出，可以导出为txt、HTML文件。 |
| 34 |  | 支持显示各模块日志信息，可以用柱型图比较系统日志等级的数量，可以查看用户登录日志和资源访问日志，用户日志可以按照年、月、日、类型查询。 |
| 35 |  | 支持CPU告警、支持内存告警、支持用户授权数告警、支持管理员账号登陆锁定告警、支持用户账号登陆锁定告警，告警方式为邮件、短信、邮件和短信。 |
| 36 |  | 支持虚拟服务用户在线人数显示，支持虚拟服务连接数在线统计；可以记录虚拟服务的访问日志，接口配置虚拟服务地址池满足业务负载均衡要求。 |
| 37 | 资质 | 公安部销售许可证(三级） |
| 38 |  | 计算机软件著作权登记证书 |
| 39 |  | 国家信息安全测评中心-信息技术产品安全测评证书EAL3+ |

### 3.4.11 数据中心建设集成服务要求

- 投标单位须对核心设备服务器、存储、交换机、容灾设备等硬件进行加电测试;

- 投标人须提供服务器配置规划、存储系统配置规划、数据库系统规划、虚拟化平台配置规划;

- 投标单位须提供Oracle数据库补丁分析方案；投标单位须提供Oracle数据库参数设计，针对我院信息系统的特点，提出合理的参数配置，符合我院信息系统的运行现状；提供Oracleextend RAC集群系统高可用性测试方案，可实现应用透明切换,能实现单网卡故障、单电源故障、单硬盘故障、单服务器故障、单光纤交换机故障等情况下，HIS业务仍然可以正常运行;

- 投标单位须提供Oracle数据库迁移服务，将HIS系统原有Oracle数据库平滑迁移到新采购的平台上，在迁移过程中不能有任何数据丢失；

- 投标单位须提供Oracle ADG建设方案，确保核心HIS的数据多份存放，ADG端能支持医院报表类业务的运行，分担核心生产业务的压力；

- 提供虚拟化平台建设服务，虚拟化平台的必须具备高可用性；

- 提供存储高可用性建设，实现核心存储系统无单点故障；

- 提供跨机房的整体容灾建设，最终能实现在生产机房完全下线的故障下，容灾机房的设备能实现无缝接管，保障医院的业务正常运行；

- 提供服务器、操作系统、数据库、虚拟化等相关产品培训，包括日常操作、日常维护、排除故障、应急处理等；

## 3.5 项目其它要求

- ▲项目建设工期为半年。

- 提供的本项目软硬件不少于3年的保修服务。保修期自双方代表在系统安装验收单上签字之日起计算。保修期内所发生的一切费用包括系统技术支持，系统维护或升级，人员交通，差旅服务等费用全部包含在所有费用内。

- ▲必须提供项目验收所需的资料，包括但不限于图纸、设计方案、产品说明书、实施方案、会议纪录等等。

- 故障响应时间要求：7*24小时技术支持，工作期间（正常工作日8：00-18：00）故障响应时间不超过1小时，非工作期间故障响应时间不超过2小时。如遇上紧急事件，维护人员必须第一时间(1小时内)赶到用户现场。