2023年度电梯维护保养

用户需求书

一、项目概况

医院目前在用电梯共31台，其中2台电梯2023年进行了改造大修，质保2年，质保期从2023至2025年。 1台新装电梯，质保2年，质保期从2022至2024年。现拟将28台不同型号、不同使用年限的电梯，委托有资质的电梯公司提供驻场服务进行维护保养。

二、资质要求

1、在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格；

2、具有符合《特种设备安全法》及相应安全技术规范规定的特种设备安装改造维修许可证，相关许可项目在有效期内；

3、近六个月内在特种设备行业协会的维保信用评级为“良”以上;

4、近两年内未发生过电梯安全责任事故;

5、有同类级别医疗机构电梯维保的业绩。

三、电梯数量清单及规格型号

| 梯号 | 品牌 | 型号规格 | 台数 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1-2 | 日立（已改造） | TKJ-1000 | 2 | 5 |
| L3-7 | 日立（已改造） | TKJ-1600 | 5 | 5 |
| L18 | 日立（已改造） | GVF-B1600-C090-6/6 | 1 | 2023改造（不在本次维保范围） |
| L8 | 日立（已改造） | F-1000-2S45 | 1 | 2023改造(不在本次维保范围) |
| L21-24 | 广日 | GVF-11-C60/8/8 | 4 | 20 |
| L12 | 西子奥的斯（已改造） | OH5100/1000Kg/2.5m/s/21/21 | 1 | 2 |
| L9-11 | 西子奥的斯（已改造） | REGEN-M/1600Kg/2.0m/s/20/20 | 3 | 2 |
| L13 | 西子奥的斯（已改造） | OH5100/1000Kg/2.5m/s/22/22 | 1 | 1 |
| L15 | 西子奥的斯（已改造） | OH5100/800㎏/1m/s/3/3 | 1 | 1 |
| L14 | 西子奥的斯（已改造） | REGEN-M/1600Kg/2.0m/s/23/23 | 1 | 1 |
| L16-17 | 西子奥的斯（已改造） | OH5100/1000Kg/2.5m/s/21/21 | 2 | 2 |
| L25 | 日立 | HGP-01050-C090 | 1 | 9 |
| L1 | 华升富士达 | ZEXIA-1050Kg/1.75m/s20/20 | 1 | 7 |
| L2 | 华升富士达 | ZEXIA-1050Kg/1.75m/s21/21 | 1 | 7 |
| L3 | 华升富士达 | NEW-VFB-11-1600kg/1.75m/s17/17 | 1 | 7 |
| L4 | 华升富士达 | NEW-VFB-11-1600kg/1.0m/s 3/3 | 1 | 7 |
| L5 | 华升富士达 | ZEXIA-800Kg/1.0m/s 3/3 | 1 | 7 |
| L6 | 华升富士达 | ZEXIA-1050Kg/1.75m/s 20/20/ | 1 | 7 |
| L19 | 杭州西奥 | XO-GMEIII 1.0M/1350Kg 3/3 | 1 | 2 |
| L20 | 日立 | LCA 1000Kg/1.5m/s 5/5 | 1 | 新安装，保修期内（不在本次维保范围） |

四、维修保养服务要求

1、提供全年全天候24小时不少于2人以上驻场维保服务，驻场人员必须持有有效电梯维修保养作业证。

2、每次电梯维修保养时必须按特种设备管理规定不少于2人作业，并保持人员的相对稳定。

3、在电梯发生故障、困人或紧急情况时确保维保人员10分钟之内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后15分钟内把乘客从轿厢中救出、对常见一般故障要求在60分钟内排除，对其它及电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

4、负责电梯机房、井道底坑等的清洁，并负责根据天气及时调整电梯空调温度和风量。

5、对更换下来的电子器件应由甲方保管或由甲方与乙方共同销毁。

6、在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。

7、如因使用不当造成电梯故障或损坏，乙方有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

8、需要更换配件时，300元以上的设备配件需经甲方审核同意后，乙方则按市场价格收取维修所需设备配件费。

9、300元以下的电梯常用易损配件由乙方免费提供并更换（详见清单）。

10、驻场人员应当责任明确责任心强，工作到位，有多年工作经验，熟悉电梯维修工作，服务态度较好。

11、维保公司负责所有电梯购买电梯责任险，每台电梯理赔不低于100万元，保费由乙方承担，并提供甲方购保险相关复印件资料。

12、维修保养服务其他标准需按照国家特种设备法律法规及政府职能管理部门的规定执行。

五、维修保养需更换常用零部件清单

1、维保期内中标单位免费提供的常用零部件及报价清单（原厂正品）：

| 序号 | 部件名称/品牌 | 单位 | 单价 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 公斤 |  | 清洗用 |
| 2 | 黄油 | 公斤 |  | 润滑用 |
| 3 | 导轨油 | 公斤 |  | 润滑用 |
| 4 | 清洁布 | 条 |  |  |
| 5 | 普通指示灯泡 | 个 |  |  |
| 6 | 井道照明 | 个 |  |  |
| 7 | 通用门滑块 | 个 |  |  |
| 8 | 通用靴衬 | 个 |  |  |
| 9 | 打磨砂纸 | 张 |  |  |
| 10 | 通用保险管 | 个 |  |  |
| 11 | 安全触板开关 | 个 |  |  |
| 12 | 急停开关 | 个 |  |  |
| 13 | 减速开关 | 个 |  |  |
| 14 | 缓冲器开关 | 个 |  |  |
| 15 | 风扇电容 | 个 |  |  |
| 16 | 轿厢按钮 | 个 |  |  |
| 17 | 外呼按钮 | 个 |  |  |
| 18 | 油杯 | 个 |  |  |
| 19 | 辅助触点 | 个 |  |  |
| 20 | 警铃 | 个 |  |  |
| 21 | 门滑轮 | 个 |  |  |
| 22 | 自闭弹簧 | 条 |  |  |
| 23 | 层门副门锁 | 个 |  |  |
| 24 | AC220V继电器 | 个 |  |  |
| 25 | DC110V继电器 | 个 |  |  |
| 26 | DC48V继电器 | 个 |  |  |

2、有偿提供主要零部件清单及报价（原厂正品）：

| 序号 | 部件名称 | 型号规格 | 单位 | 单价 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 限速器 | DS-8WS | 套 |  | 原厂 |
| 2 | 限速器 | XSQ115-02 | 套 |  | 原厂 |
| 3 | 抱闸 | 原厂 | 个 |  | 原厂 |
| 4 | 门挂板（含滑轮） | N900/1200 | 套 |  | 原厂 |
| 5 | 更换PLC控制器 | 80MR | 套 |  | 三菱 |
| 6 | 维修PLC控制器 | 80MR | 套 |  | 三菱 |
| 7 | 主门联锁 | YP老款型 | 套 |  | 原厂 |
| 8 | 主机曳引轮 | TKL614*5*10 | 个 |  | GVF |
| 9 | 主机曳引轮 | TYS710*7*16 | 个 |  | GVF |
| 10 | 对重反绳轮.轿厢反绳轮 | 500*7*250 | 个 |  | / |
| 11 | 曳引钢丝绳 | 8*8*19 | 米 |  | 天津产 |
| 12 | 曳引钢丝绳 | 10*8*19 | 米 |  | 天津产 |
| 13 | 曳引钢丝绳 | 12*8*19 | 米 |  | 天津产 |
| 14 | 曳引钢丝绳 | 16*8*19 | 米 |  | 天津产 |
| 15 | 主机油封 | AC4982E进口 | 个 |  | GVF |
| 16 | 裁剪钢丝绳 | 含巴氏合金等 | 台 |  | 含人工费 |
| 17 | 主机齿轮油 | 320# | 桶 |  | 配套厂 |
| 18 | 主接触器 | LC1 | 个 |  | 配套厂 |
| 19 | 富士接触器 | AC-110V | 个 |  | 修理 |
| 20 | 富士接触器 | AC-110V | 个 |  | 修理 |
| 21 | 富士接触器 | AC-110V | 个 |  | 修理 |
| 22 | 富士接触器 | AC-110V | 个 |  | 修理 |
| 23 | 富士接触器 | AC-110V | 个 |  | 修理 |
| 24 | 富士接触器 | DC-110V | 个 |  | 修理 |
| 25 | 三方对讲电源 | DC12V | 套 |  | 配套厂 |
| 26 | 变频器更换 | VG3 | 项 |  | 含人工 |
| 27 | 变频器维修 | VG3 | 项 |  | 含人工 |
| 28 | 圆形风扇 | 圆形220/110 | 台 |  | 原厂 |
| 29 | 轴流风扇 | 220/110 | 台 |  | 原厂 |
| 30 | 安全触板 | 含支架 | 套 |  | 原厂 |
| 31 | 光幕保护装置 | 微科917E71 | 套 |  | 无锡产 |
| 32 | 光幕保护装置 | 日立 | 套 |  | 原厂 |
| 33 | 光幕保护装置 | 奥的斯 | 套 |  | 原厂 |
| 34 | 光幕保护装置 | 华升富士达 | 套 |  | 原厂 |
| 35 | 抱闸磁芯 | GVF.HGP | 套 |  | 原厂 |
| 36 | 抱闸线圈 | GVF.HGP | 套 |  | 原厂 |
| 37 | 抱闸杀车皮 | GVF.HGP | 套 |  | 原厂 |
| 38 | 软件编程 | REGEN-M/GVF | 台 |  | 原厂 |
| 39 | 外呼板 | LMTFC560LLV2001 | 个 |  | 原厂 |
| 40 | 外呼板 |  | 个 |  | 原厂 |
| 41 | 变频器 | 35A | 个 |  | / |
| 42 | 变频器 | 22A | 个 |  | / |
| 43 | 变频器 | 18.5KW.NICE-L-C-4018F | 个 |  | / |
| 44 | 门机 |  | 个 |  | / |
| 45 | 主板 |  | 件 |  | / |
| 46 | 通讯板 | MCTC-CTB-B | 件 |  | / |
| 47 | 编码器 | 1387 | 只 |  | / |
| 48 | 门机 | AT120 | 套 |  | 原厂 |
| 49 | 对讲应急电源 |  | 套 |  | 原厂 |
| 50 | 应急灯电源 |  | 套 |  | / |
| 51 | 门刀装置 |  | 套 |  | / |